## Slide 1: Sistema de observación meteorológica y oceánica como herramienta para el fomento de la resiliencia y adaptación al cambio climático en el espacio de cooperación (MAC-CLIMA)
(MAC2/3.5b/254)
AGENDA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA EL CABILDO DE GRAN CANARIA
JORNADA DE CLAUSURA
13 DICIEMBRE 2023
Reunión presencial, Gran Canaria
EL 85% DEL PROYECTO ESTÁ COFINANCIADO POR FONDOS FEDER

## Slide 2: ÍNDICE
Equipo de trabajo
01
Antecedentes
02
03
04
05
06
Parte 1.-Explorar
Parte 2.-Planificar
Estructuración de la agenda
Resultados

## Slide 3
Equipo de trabajo
01

## Slide 4
GROUP FOR THE RESEARCH ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
Campus Universitario de Tafira
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Dra. Beatriz del Río Gamero: beatriz.delrio@ulpgc.es
Pablo Yánez Rosales: pablo.yanez@ulpgc.es

## Slide 5
Antecedentes
02

## Slide 6
Antecedentes: Transición climática europea
40% de reducción de emisiones GEI (respecto a 1990)
32% de penetración de Energía Renovable
32,5% de mejora de la eficiencia energética
«Objetivo 55»
«REPowerEU»
29/07/2021
55% de reducción de emisiones GEI (respecto a 1990)
42,5% de penetración de Energía Renovable sobre el consumo total de energía final
38% de mejora de la eficiencia energética en energía final

## Slide 7
Antecedentes. Transición energética nacional
Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias (Ley 6/2022)
Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España (Ley 7/2021)
Descarbonización de la economía española a 2050
Alcanzar la neutralidad en carbono en 2040
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 20/01/2020
23% de reducción de GEI respecto a 1990 42% de renovables sobre el uso final de la energía 40% de mejora de la eficiencia energética en energía final 74% de energía renovable en la generación eléctrica
BORRADOR: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) Junio de 2023 (Proceso de consulta pública)
32% de reducción de GEI respecto a 1990 48% de renovables sobre el uso final de la energía 44% de mejora de la eficiencia energética en energía final 81% de energía renovable en la generación eléctrica Reducción de la dependencia energética hasta un 51%

## Slide 8
Estructuración de la Agenda
03

## Slide 9
PARTE 1 - EXPLORAR
Compromiso con la descarbonización
PARTE 2- PLANIFICAR
Planteamiento de escenarios a 2030-2040
Comprensión de la dinámica insular (Diagnosis isleña)
Participación de los actores principales
Ubicación en el territorio de las soluciones propuestas
Caminos hacia la transición.

## Slide 10
Parte 1.-Explorar
04

## Slide 11
PARTE 1 – EXPLORAR. Diagnostico energético
Distribución de la energía por sectores (energía primaria a la izquierda y energía final a la derecha) en 2019 en Gran Canaria (incluyendo únicamente transporte nacional).
Evolución de la energía final consumida en Gran Canaria
(excluyendo transporte aéreo y marítimo internacional)
Transporte terrestre: 40%
Transporte marítimo: 17%
Transporte aéreo: 11%
º
ELECTRICIDAD
TRANSPORTE
CALOR

## Slide 12
Producción eléctrica
- El 21% de la generación eléctrica fue de origen renovable en 2021
- El 90% de la producción renovable es de origen eólico
- En el período 2011-2021, la producción de origen fósil ha descendido un 23%
Sector eléctrico
Transporte
En 2022 en Gran Canaria había 668 740 vehículos en circulación, un 20% más que en 2012
PARTE 1 – EXPLORAR. Diagnostico energético

## Slide 13
PARTE 1 – EXPLORAR. Metodología aplicada
Metodología aplicada
Año 2030
Año 2040
Previsión de demanda
Potencial renovable
Eólica (marina y Terrestre)
Solar fotovoltaica
Metodología propia basada en sistemas de información
geográfica
Escenario 40.1
Escenario 40.2
Escenario 100% renovable
Optimización en la instalación de renovables
Empleo de todo tipo de sistemas de almacenamiento
Escenario 100% renovable
Mayor instalación de renovables
“cero” almacenamiento estacional
Escenario 30
4 escenarios, en función de la instalación parques eólicos marinos, hiddrobombeo y/o baterías y cumplimiento del PENIEC.
Metodología propia
Redes neuronales
& Técnicas de RLM
+
Parámetros socioeconómicos
+
Parámetros técnicos
+
Previsiones de electrificación

## Slide 14
PARTE 1 – EXPLORAR. Previsión de demanda
Consumo previsto en 2023 (GWh) | Consumo previsto en 2030 (GWh)
3471 | 3624
Comparativa de la demanda eléctrica mensual de 2023 y 2030. (Escenario Tendencial)
Comparativa de la demanda eléctrica mensual de 2023 y 2040 (Escenario Tendencial)
Consumo previsto en 2023 (GWh) | Consumo previsto en 2040 (GWh)
3471 | 4067

## Slide 15
PARTE 1 – EXPLORAR. Previsión de demanda
Caso transporte

## Slide 16
PARTE 1 – EXPLORAR. Previsión de demanda

## Slide 17
PARTE 1 – EXPLORAR. Potencial renovable
Eólica terrestre
Eólica marina
Solar fotovoltaica
Restricciones
genéricas
Restricciones
Específicas offshore
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍA RENOVABLES MARINAS EN GRAN CANARIA EL MARTES 22DEJULIO DE2022

## Slide 18
PARTE 1 – EXPLORAR. Potencial renovable
Eólica terrestre
Eólica marina
Solar fotovoltaica
Distancia mínima a la costa (km) | Superficie (km2) | Capacidad (MW) | Rango batimétrico (m)
Total de Gran Canaria |  |  | 
8 | 402,41 | 4050 | 110 – 1000
9 | 338,05 | 3380 | 130 – 1000
10 | 273,74 | 2800 | 150 – 1000
11 | 209,07 | 2120 | 200 – 1000
12 | 153,69 | 1580 | 250 – 1000
Sureste de Gran Canaria |  |  | 
8 | 146,91 | 1550 | 125 – 1000
9 | 116,99 | 1230 | 210 – 1000
10 | 89,33 | 960 | 275 – 1000
11 | 61,17 | 650 | 375 - 1000
12 | 36,79 | 400 | 425 – 1000
Oeste – Noroeste de Gran Canaria |  |  | 
8 | 255,50 | 2500 | 110 – 1000
9 | 221,06 | 2150 | 130 – 1000
10 | 184,41 | 1840 | 150 – 1000
11 | 147,90 | 1470 | 200 – 1000
12 | 116,90 | 1180 | 250 – 1000
Potencial eólico marino de Gran Canaria con velocidad de viento superior a los 8 m/s a 100 de altura

## Slide 19
Parte 2. Planificar
05

## Slide 20
PARTE 2 – PLANIFICAR. Modelado de escenarios
30.1 Inercia insular
415 MW de PV
380 MW eólica onshore
300 MWh de Baterías
30.3.1 Inercia + Offshore
415 MW de PV
380 MW eólica onshore
200 MW de eólica offshore
200 MW de eólica offshore
30.3.2 PNIEC + Offshore
30.4 Propio
415 MW de PV
380 MW eólica onshore
300 MWh de Baterías
1500 MWh de Baterías
30.2 PNIEC+Chira-Soria
3,6 GWh de hidrobombeo
575 MW de PV
430 MW eólica onshore
300 MWh de Baterías
200 MW de eólica offshore
415 MW de PV
380 MW eólica onshore
300 MWh de Baterias
3,6 GWh de hidrobombeo
Año 2030

## Slide 21
Resultados
06

## Slide 22
Chart: Generación fotovoltaica (MWh)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Zona 1 | 854.5112 | 1060.0945 | 1305.7326 | 1370.5333 | 1401.7478 | 1559.8691 | 1320.5674 | 1408.3601 | 1251.8048 | 978.9479 | 736.5525 | 770.8409
Zona 2 | 40.3861 | 57.4741 | 59.7895 | 57.2262 | 82.3164 | 69.9222 | 69.9031 | 84.9959 | 66.082 | 49.8772 | 30.0139 | 37.7869
Zona 3 | 303.505 | 402.7517 | 431.6339 | 496.4754 | 682.367 | 513.3436 | 642.6436 | 643.0549 | 547.9347 | 388.097 | 253.2314 | 289.3538
Zona 4 | 3703.7454 | 4689.1152 | 5152.7258 | 5690.6353 | 6917.9895 | 5584.7788 | 5443.1184 | 5996.6164 | 5112.7678 | 4049.4018 | 3059.7062 | 3322.9648
Zona 5 | 11630.99 | 14035.489 | 16237.3597 | 17439.429 | 21848.4842 | 18285.963 | 19793.2403 | 18997.5231 | 16253.7094 | 13110.961 | 10213.7247 | 10395.9014
Zona 6 | 5605.6925 | 6494.135 | 7810.6123 | 8190.8581 | 10517.8399 | 9018.1316 | 10480.4489 | 9170.3243 | 7881.4061 | 6451.7046 | 5151.5737 | 4996.2307
Zona 7 | 11132.8849 | 12932.069 | 16046.3679 | 17428.0722 | 20756.4812 | 16423.9363 | 20812.7433 | 18074.9537 | 15496.6676 | 12736.2641 | 10645.3735 | 10418.7399
Zona 8 | 6991.5347 | 8023.3756 | 10344.9816 | 11337.4695 | 13397.3029 | 12860.8981 | 13284.5604 | 11285.2003 | 9651.4071 | 7743.9004 | 6267.0097 | 5928.0745
PARTE 2 – PLANIFICAR. PRODUCCIÓN SOLAR
 | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | TOTAL
Potencia (MW) | 10,5 | 0,6 | 3,8 | 47,3 | 123 | 55,4 | 106,7 | 67,6 | 414,9
Generación (MWh) | 14.019,56 | 705,77 | 5.594,39 | 58.723,57 | 188.242,77 | 91.768,96 | 182.904,55 | 117.115,71 | 659.075,29
Horas equivalentes | 1.335 | 1.176 | 1.472 | 1.242 | 1.530 | 1.656 | 1.714 | 1.732 | 1.589
Factor de capacidad | 15% | 13% | 17% | 14% | 17% | 19% | 20% | 20% | 18%

## Slide 23
PARTE 2 – PLANIFICAR. PRODUCCIÓN EÓLICA
Chart: Generación Eólica (MWh)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Z.Norteoeste | 11703.204 | 9956.7885 | 13354.6522 | 10538.7105 | 17592.4057 | 17215.5945 | 18671.907 | 18027.321 | 13314.678 | 14863.527 | 9677.2163 | 8622.612
Z.Suereste | 77805.4193 | 84583.5615 | 50966.1517 | 109401.2138 | 145550.7143 | 171380.5433 | 164944.6193 | 161203.0313 | 95975.385 | 91272.0368 | 100323.552 | 69074.4165
Offshore | 72487.0714 | 77184.5395 | 83961.4336 | 58600.6221 | 66607.2493 | 89168.5837 | 102324.0838 | 96270.0077 | 95443.6032 | 53427.5526 | 44198.8026 | 98242.8832
 | Noroeste | Sureste | Offshore | Total
Potencia instalada (MW) | 33,80 | 346,10 | 200,00 | 579,90
Generación (MWh) | 95.634 | 1.216.195 | 937.916 | 2.249.745
Horas equivalentes | 2.891 | 3.514 | 4.690 | 3.880
Factor de capacidad | 33% | 40% | 54% | 44%

## Slide 24
30.1 Inercia insular
Demanda cubierta con renovables: 50.2%
Almacenamiento: 68,5 GWh
Excedente: 13.5%
30.3.1 Inercia + Offshore
Demanda cubierta con renovables: 62.7%
Almacenamiento: 74,2 GWh
Excedente: 28.6%
Excedente: 26.6%
30.3.2 PNIEC + Offshore
30.4 Propio
Demanda cubierta con renovables: 62.8%
Almacenamiento: 131,8 GWh
30.2 PNIEC+Chira-Soria
Demanda cubierta con renovables 67.2%
Almacenamiento: 224,5 GWh
Excedente: 5.3%
Excedente: 10.1%
Demanda cubierta con renovables: 75.7%
Almacenamiento: 208,4 GWh
Año 2030

## Slide 25
Gracias
Obrigado
Merci Beaucoup
THANK YOU